## Slide 1: PROJET ANDON
TLCD 2017

## Slide 2: Objectif du projet
Dans le cadre du lean, mise en place de l’andon afin de palier rapidement sur chaque poste de travail à :
Un manque de pièces
Une panne d’équipement
Une incompréhension d’une instruction
Etc…
Utilisation d’un système simple utilisant les technologies d’aujourd’hui
Systèmes électroniques/informatiques miniatures
Smartphones

## Slide 3
Raspberry sur poste de travail - (Client)
Raspberry sur poste de travail - (Client)
Raspberry sur poste de travail - (Client)
Smartphone - (Client)
Raspberry - (Serveur)
Station de travail - (Client)
Base de données : MySQL
Possibilité d’utilisation d’autres bases :
Microsoft SQL serveur
Mariadb
PostgreSQL
Programmation : java / android
Programmation : python
Programmation : python
Programmation : python
Requêtes SQL
Requêtes SQL
Requêtes SQL
Requêtes SQL
Schéma général du système (Base LINUX et ANDROID)
Différentes opérations possibles sur base de donnée via EXCEL :
Temps d’intervention
Commentaires sur holds
Etc …
Alerte support par sonnerie
Autres fonctionnalités à définir :
- Introduction commentaires par smartphone

## Slide 4: Configuration WIFI
En dur :
  Dans tous les raspberry Pi
  Dans tous les smartphones
Le réseau peut être local et non accessible par l’extérieur
  Adresse interne
  DNS à proscrire
Système sécurisé

## Slide 5: Utilisation de drivers base de données
MySQL java connector pour Android
MySQL python connector pour Raspberry

## Slide 6: Champs de la base de données
Id
Atelier
  SB30, G26 et G19
Machine
  Soud08, Coll02, etc …
Famille
  Support BE, Support Test, Maintenance, Logistique
Plage d’ouverture
  Matin ou apres-midi
Date de la mise en hold
Date de fin du hold
Commentaires (non encore implémenté)

## Slide 7: Boutons accessibles à l’opérateur
4 boutons correspondent au type de support demandé (LED rouges)
  Support BE
  Support Test
  Maintenance
  Logistique
1 bouton correspond à l’acquittement (LED verte)
  Utilisé par le support appelé pour la clôture du hold
1 bouton pour l’arrêt du système en fin de poste
  A rajouter

## Slide 8: Notes personnelles
Structure de la base à valider
Application android pour chaque responsable famille afin de ne pas être gêné par les appels qui ne les concernent pas
Utilisation de prises CPL pour liaison entre raspi en cas de difficulté couverture WIFI.